## Slide 1
Praktijkcase Rupeltunnel
Pierre Vandenbossche (Sweco BE) en Kenneth Nachtergaele (AWV)

## Slide 2
Praktijkcase Rupeltunnel
Algemene presentatie Rupeltunnel
Details voegverbindingen afgezonken gedeeltes
Waterhuishouding
Conceptontwerpen (al dan niet met trekankers)
Inhoud Presentatie

## Slide 3
Algemene presentatie Rupeltunnel
A12 Antwerpen-Brussel
Onder Rupel en Zeekanaal Brussel-Schelde
Gebouwd tussen 1972 en 1982
Geopend 24 juni 1982
Lengte: 595 meter
Algemene informatie

## Slide 4
Algemene presentatie Rupeltunnel
A12 Antwerpen-Brussel
Onder Rupel en Zeevaartkanaal
Toeritten (Area A + E)
Afzinkelementen (Area B+ D)
In-situ tunnel (Area C)
Ligging

## Slide 5
Algemene presentatie Rupeltunnel
Toerit noord (827,5m)
2x afzinkelement onder Rupel (99,8m + 98,3m)
In-situ tunnel (259m)
1x afzinkelement onder Zeevaartkanaal (137,9m)
Toerit zuid (548,3m)
3x pompkelders voor opvangen drainagewater (noord, midden, zuid)
Langsdoorsnede

## Slide 6
Algemene presentatie Rupeltunnel
Toerit Noord:
Combinatie diepwanden en open talud

## Slide 7
Algemene presentatie Rupeltunnel
Toerit Zuid:
Open talud met drainage van het grondwater

## Slide 8
Algemene presentatie Rupeltunnel
Toerit Zuid:
Open talud met drainage van het grondwater

## Slide 9
Algemene presentatie Rupeltunnel
In-situ tunnel: open structuur tussen diepwanden

## Slide 10
Algemene presentatie Rupeltunnel
In-situ tunnel – in stross gebouwd

## Slide 11
Algemene presentatie Rupeltunnel
In-situ tunnel – in stross gebouwd

## Slide 12
Algemene presentatie Rupeltunnel
Afzinkelementen
1 element onder het Zeevaartkanaal (TE I): 137,9 m
2 Elementen onder de Rupel (TE II en TE III): 2 x 100 m

## Slide 13
Algemene presentatie Rupeltunnel
Afzinkelementen
1 element onder het Zeevaartkanaal (TE I): 137,9 m
2 Elementen onder de Rupel (TE II en TE III): 2 x 100 m

## Slide 14
Algemene presentatie Rupeltunnel
Afzinkelementen – gebouwd in droogdokken

## Slide 15
Algemene presentatie Rupeltunnel
Meervoudig doel:
  Droge bouwput
  Permanente waterkering Rupel
Kofferdammen noordelijke toerit

## Slide 16
Algemene presentatie Rupeltunnel
Kofferdammen noordelijke toerit

## Slide 17
Algemene presentatie Rupeltunnel
Kofferdammen zuidelijke toerit

## Slide 18
Voegverbindingen
Stortvoegen
Dilatatievoegen
Zinkvoegen

## Slide 19
Voegverbindingen
Vertandingen
Afzinkelementen - stortvoeg

## Slide 20
Voegverbindingen
locatie
Afzinkelementen - dilatatievoeg

## Slide 21
Voegverbindingen
Typedetails
Waterdichting
  Ingestorte voegband
  Omega profiel
Afzinkelementen - dilatatievoeg

## Slide 22
Voegverbindingen
Typedetails
Waterdichting
  - Ingestorte voegband
  Omega profiel
Bijkomende beveiliging
  TE I C-D & G-H
  TE II F-G
Afzinkelementen - dilatatievoeg
Plan 1/10/605 Gezonken tunnel - Dwarsdoorsnede bijkomende beveiliging van de omega voegen in de tunnel elementen - TEI voegen C-D,G-H_II,F-G

## Slide 23
Voegverbindingen
Afzinkelementen - zinkvoeg
Tussen afgezonken delen, oevers en In-situ-gedeelte

## Slide 24
Voegverbindingen
Gina-voeg
Omega profiel
Afzinkelementen - zinkvoeg

## Slide 25
Voegverbindingen
Principe wanden
Aansluiting t.h.v. de zinkvoegen - vertandingswerking

## Slide 26
Voegverbindingen
Aansluiting t.h.v. de zinkvoegen - vertandingswerking

## Slide 27
Voegverbindingen
Aansluiting t.h.v. de zinkvoegen - vertandingswerking

## Slide 28
Voegverbindingen
schade
Aansluiting t.h.v. de zinkvoegen - vertandingswerking

## Slide 29
Voegverbindingen
schade
Aansluiting t.h.v. de zinkvoegen - vertandingswerking

## Slide 30
Voegverbindingen
schade
Aansluiting t.h.v. de zinkvoegen - vertandingswerking

## Slide 31
Voegverbindingen
schade
Aansluiting t.h.v. de zinkvoegen - vertandingswerking

## Slide 32
Waterhuishouding
Toeritten
Afzinkelementen
In-situ gedeelte

## Slide 33
Waterhuishouding
HUIDIGE SITUATIE
Zuid (open talud)
    Drainage
        Onder verharding
        In talud
Noord (diepwanden en talud)
    Drainage
        Horizontaal
        Verticaal
        Schuin
Waterhuishouding - toeritten

## Slide 34
Waterhuishouding
Horizontale grondwaterstroming langs talud en door bestaande diepwand
Verticale grondwaterstroming (niet zo heel veel)
Bestaand drainagesysteem werkt niet 100%
Hemelwater langs diepwanden en op wegdek zelf
Problemen - toerit noord

## Slide 35
Waterhuishouding
Horizontale grondwaterstroming langs talud
Verticale grondwaterstroming
Hemelwater op wegdek
Problemen - toerit zuid

## Slide 36
Waterhuishouding
Waterdichte prefab betonnen elementen
Geen verticale ontlastingsbronnen
Enkel horizontale drainagesysteem
Opdrijfevenwicht OK
Waterhuishouding - Afzinkelementen

## Slide 37
Waterhuishouding
HUIDIGE SITUATIE
  Ondiepe passieve drainage
      Onder vloerplaat
  Diepe verticale ontlastingsbronnen
Waterhuishouding - In-situ tunnel

## Slide 38
Waterhuishouding
Diepwanden niet tot in afsluitende kleilaag C2
Ontlastingsputten werken niet 100% meer
Opdrijfevenwicht zonder ontlastingsbronnen
    SF = 0,34 < 1,0 (maatgevende snede)
Problemen – in-situ tunnel probleem met opwaartse waterdruk

## Slide 39
Waterhuishouding
Samenvatting debieten per zone
Debieten

## Slide 40
Renovatieconcepten Rupeltunnel
Trekankers In-situ gedeelte
CB-Wanden Open Hellingen
Trekankers Open Hellingen
Verlengen tunnel

## Slide 41
Renovatieconcepten Rupeltunnel
Dempen ontlastingsputten
Geen opdrijfrisico
Geen zettingsrisico
Trekankers onder vloerplaat voor het opnemen van opwaartse waterdrukken
Concept trekankers in-situ tunnel

## Slide 42
Renovatieconcepten Rupeltunnel
Dikte vloerplaat 1 m
Dienstlast 700 kN/anker
Vrije lengte 10 m
Wortellengte 18 m
5 ankerrijen per koker
Concept trekankers in-situ tunnel

## Slide 43
Renovatieconcepten Rupeltunnel
Toeritten volledig omringen met waterremmend CB-scherm
Waterremmend scherm bovenaan huidige talud plaatsen
Eenmalig onttrekken waterdrukken
Concept CB-wanden - toeritten

## Slide 44
Renovatieconcepten Rupeltunnel
Toerit noord
  Aanzetpeil = 2m in de afsluitende dikke kleilaag C2 = K3T (-34,3mTAW)
  Top-peil = maaiveld kruin talud (+8,5mTAW)
  Dikte CB-wand 1,2m
  Omtrek = +/-1232m
Toerit zuid
  Aanzetpeil = 2m in de afsluitende dikke kleilaag C2 = K3T (-31,7mTAW)
  Top-peil = maaiveld kruin talud (+6,0mTAW)
  Dikte CB-wand 1,2m
  Omtrek = +/-1346m
Concept CB-wanden - toeritten

## Slide 45
Renovatieconcepten Rupeltunnel
Jet-groutpalen voor aansluiting CB-wanden met bestaande kofferdammen over tunnelmond
Afsluitende wanden voor/in de tunnel?
Concept CB-wanden - toeritten

## Slide 46
Renovatieconcepten Rupeltunnel
Trekankers vloerplaat
Stempelrijen
Concept U-bak – toerit noord

## Slide 47
Renovatieconcepten Rupeltunnel
Trekankers vloerplaat
Schuine ankers
Ontlastvloeren
Concept U-bak – toerit noord

## Slide 48
Praktijkcase Rupeltunnel
Verlengen tunnel (130 m)
Hol ontwerp
Aanvulling naast & bovenop
Concept U-bak – toerit noord