## Slide 1: WiT Wanden in Tunnels
Harry de Haan i.s.m. COB-werkgroep WiT

## Slide 2: Agenda
Fabels en feiten
Onze werkgroep
Status project WiT
De theorie
De beleving
Enquête Coentunnel
Huidige praktijken, incl. HWP
Wanden wassen
Berekeningen Schréder
TCO rekenmodel IJtunnel
Notes: Let op: vraag bij Ellen of Marije naar het nieuwste logo-overzicht.

## Slide 3: De werkgroep van WiT

## Slide 4
Als je geen tegels aanbrengt hoef je de wanden ook niet te wassen
Brandwerende beplating kan je niet wassen
Als je ledverlichting hebt hoef je de wanden niet te wassen
Witte wanden doe je alleen voor de duurzaamheid
Een kale kop wordt mooier oud dan kaal beton
Licht is niet zichtbaar totdat het gereflecteerd wordt

## Slide 5
Die tegeltjes vallen er allemaal af !
Hier had uw wijsheid kunnen staan
Een kale kop wordt mooier oud dan kaal beton
Licht is niet zichtbaar totdat het gereflecteerd wordt
Als je tegels aanbrengt moet je ze ook wassen
Brandwerende beplating kan je niet wassen
Als je ledverlichting hebt hoef je de wanden niet te wassen
Witte wanden doe je alleen voor de duurzaamheid

## Slide 6: Impact lichte wanden
Achtergrond: contrast voor objecten
Ruimtelijke beleving – obstakelvrees
Geleiding, Houvast naar de uitgang
Minder verblinding door armaturen
Besparing op energie:
  Direct: minder licht naar de wand nodig
  Indirect: reflectie naar wegdek
Besparing op onderhoud / wanden wassen:
  Frequentie wanden wassen
  Eenvoud wasmethode (afhankelijk van materiaal)
Uitstraling van het object !

## Slide 7: NSVV-Richtlijn 2017 versus NSVV Aanbeveling 2003
Tot 3 meter (i.p.v. 2 meter)
Door hele tunnel 60% wandluminantie (i.p.v. 25% in centrale zone)
Glansgraad (conform ISO 2813, 60°) <70
Redelijk ongevoelig voor vervuiling en gemakkelijk te reinigen zijn
Reflectiewaarden in tabel:
3e orde interreflectie ook
  meenemen

## Slide 8: De theorie: tunnelverlichting en interreflecties

## Slide 9: Eisen aan de tunnelwand: NSVV Richtlijn (én LTS)
Luminantie wegdek: ≥ 8 cd/m2
Luminantie wanden: ≥60% van Lweg
≥ 4,8 cd/m2
Idem als rechts
lichtberekening
Wandreflectie = aanname

## Slide 10
Chart: Reflectie tunnelwanden
De theorie: vervuiling van tunnelwanden

## Slide 11
Chart: Reflectie tunnelwanden
Uitgangspunt ontwerp
De theorie: de invloed van wanden wassen
Hoge reflectie (liefst wit)
Goed reinigbaar (dus glad)
Lange levensduur (dus hard)

## Slide 12: Recente wijziging in LTS t.a.v. tunnelwanden
LTS van Rijkswaterstaat (vanaf 1.2 SP2 B3)
Van toepassing bij renovatie of nieuwbouw
Mat (niet spiegelend)
Hoge reflectie (liefst wit)
Goed reinigbaar (dus glad)
Lange levensduur (dus hard)

## Slide 13: De waarneming van wanden
Voorbeeld: 2e Heinenoordtunnel (voor de recente vervanging van de verlichting)

## Slide 14
Egaliteit !

## Slide 17: En dan: de Coentunnel sinds kort . . . .

## Slide 20: Enquête Coentunnel
18 september avondspits bij BP-tankstation langs de A8
2 COB-werkstudenten
CONCEPT

## Slide 21: Enquête Coentunnel
CONCEPT

## Slide 22: Enquête Coentunnel
CONCEPT

## Slide 23: Welke soorten wandafwerking?
Beton zonder brandwering:
  Kaal beton
  Coating
  Panelen/beplating
  Tegels
Brandwerende beplating:
  5. Onbehandeld
  6. Gecoate panelen
  7. Panelen met toplaag (zie ook samples)
  8. Panelen/beplating als 2e huid (= 3.)

## Slide 24: Voorbeelden wandafwerking: Coentunnel (<2025)
Beeld na 12 jaar
En 4 tot 6 keer per jaar wassen
2013

## Slide 25: Voorbeelden wandafwerking: Kiltunnel (2022)
Wandreflectie: 86%
Barrierreflectie: 21%

## Slide 26: Voorbeelden wandafwerking: Victory Boogie Woogie Tunnel
Wandreflectie: 75%
Barrierreflectie: 35%

## Slide 27: Voorbeelden wandafwerking: Gaasperdammertunnel
Wandreflectie: 75%
Wandreflectie: 51%
Vervuiling na 2 jaar (2020 – 2022)

## Slide 28: Voorbeelden : Gaasperdammertunnel (2025)

## Slide 29: Wassen promatec?

## Slide 30: Voorbeeld wandafwerking: Blankenburgverbinding

## Slide 31: Blankenburg tunnel: wassen Keim-coating

## Slide 32: Metingen Van Doorn e.a.
Wordt nog verder aangevuld

## Slide 33: Inzoomen op vervuiling: Gaasperdammertunnel
Waarnemingen april 2026 (Giofry en Harry)
Conclusie:
Effect van vervuiling op reflectie is sterker dan we meten (45⁰/0⁰)bij ruwe oppervlakten. Bij ruwe oppervlakken is de Y-meting te gunstig.
Dus ruwheid vermijden is een doel op zich, naast reflectie/witheid zelf
Meetmethode: kleinere hoek zou beter zijn
Vervolg: Proeven in GDT gewenst:
  Reinigen promatect
  Coatings op PFP
Zoeken in andere technische domeinen (zoals gevels) naar eisen

## Slide 34: Compacte conclusie
Hoge reflectie (liefst wit)
Goed reinigbaar (dus glad)
Lange levensduur (dus hard)
Mat (niet spiegelend)
+ Kosten!

## Slide 35: Wat bepaalt frequentie wandenwassen?

## Slide 36: Normspecificaties eigenschappen wanden?
Veel normverwijzingen, niet consistent nog
Opgenomen in bijlage 2 van rapport
Specifieke kennis vooral bij leveranciers coating
Minerale coating andere wereld dan 2 component coating
Minerale coating (Keim) nog geen goede voorbeelden/best practices
2 componenten coating wel (Kiltunnel, Coentunnel)

## Slide 37: Overige aandachtspunten
Civieltechnische ontwerpkeuzes wanden bij tunnels:
Ribbels: in tunnelwand niet toepassen (lavasteen ook niet)
Lichte/witte wanden buiten de tunnel: vermijden
Korte tunnels: buitenwand in tunneltjes helder/licht van grootste belang, ook bij kolommen
Hoogglans: overal voorkomen
Egaliteit/uniformiteit: uit te werken!

## Slide 38: Impact wandafwerking op tunnelverlichting
Berekeningen Schréder voor tunnel onder de Waes (3 rijstroken) Getoond is de interventiewaarde van de wandreflectie

## Slide 39: TCO-model 40 jaar voor wandafwerking (IJtunnel) 1e
Input uit memo Arcadis

## Slide 40: TCO-model 40 jaar voor wandafwerking (IJtunnel) 2e
Input calculatie Mobilis
Afsluitingsduur?

## Slide 41: TCO-model 40 jaar voor wandafwerking (IJtunnel) 3e
Gevoeligheidsanalyse (voorbeeld 1)

## Slide 42: TCO-model 40 jaar voor wandafwerking (IJtunnel) 4e
Gevoeligheidsanalyse (voorbeeld 2)

## Slide 43: Overdenking en discussie
Het is een integraal vraagstuk
Niet alles is (nu) in cijfers te vatten
Tegels waren zo gek nog niet
De markt tenzij . . . .
  tenzij het vroeger beter was
  tenzij blijkt dat je bepaalde aanpak moet herzien
  tenzij blijkt dat je bepaalde keuzes vooraf moet vastleggen
  Hulpvragen:
  robuustheid/bestendigheid/levensduur
  egaliteit/uniformiteit
Hier had uw wijsheid kunnen staan
Vroeger was alles beter
We kunnen leren van het verleden

## Slide 44: Vragen?